## Slide 1: Desenvolvendo um produto utilizando o PIC32MM com FreeRTOS

## Slide 2: 1. Objetivo do Projeto

## Slide 3: Objetivo
Visualizar as formas de onda da entrada e da saída de uma planta RC através de barras de leds

## Slide 4: 2. Escolha dos Componentes
Hardware para Controle dos Leds
Amp Op para o Filtro

## Slide 5: Escolha do Hardware Para Controle dos Leds
Indicador de barra ou ponto móvel (LM3914)
Preço: $2.85
Total: 3 x 2.85 = $8.55
Controle de até 10 leds

## Slide 6: Escolha do Hardware Para Controle dos Leds
Microcontrolador (PIC32MM0032GPL028)
Preço: $1.29
Menor quantidade de leds (22 pinos - 6 leds por barra)

## Slide 7: Escolha do Amp Op para o Filtro
Amp Op Rail-to-Rail (MCP6231)
Preço: $0.31
Tensão de Alimentação: 1.8V até 5.5V

## Slide 8
Filtros
Planta
Microcontrolador
Leds
Conectores
3.
Esquemático

## Slide 9: Filtros
Para filtrar o PWM foi projetado um filtro passa baixa com frequência de corte de 338.62Hz

## Slide 10: Planta
A planta é formada por um circuito RC e duas chaves para carga e descarga do capacitor.
O circuito possui também 2 conectores para ligar uma planta externa na placa.

## Slide 11: Microcontrolador

## Slide 12: Leds
O led usado possui queda de tensão de 2.1V, com isso foi usado resistores de 120Ω para limitar a corrente em 10mA.

## Slide 13: Conectores
Conectores padrão mikroBUS
Conector padrão ICSP para gravação do PIC

## Slide 14
4.
Layout

## Slide 17: 5. Orçamento

## Slide 18
Qtd | Componente | Preço Und | Preço Total
7 | Capacitor SMD 0805 - 100nF | $0,043 | $0,301
1 | Capacitor SMD 0805 - 10uF | $0,150 | $0,150
1 | Capacitor 100uF | $0,190 | $0,190
18 | Leds | $0,140 | $2,520
2 | Conector Macho 8 Pinos | $0,320 | $0,640
1 | Conector Macho 6 Pinos | $0,320 | $0,320
2 | Conector Macho 2 Pino | $0,160 | $0,320
2 | Jumper Shunt | $0,114 | $0,228
1 | PIC32MM SSOP-28 | $1,290 | $1,290
2 | Resistor SMD 0805 - 4.7kΩ | $0,130 | $0,260
1 | Resistor THT Axial 10kΩ | $0,100 | $0,100
3 | Resistor SMD 0805 - 1kΩ | $0,055 | $0,165
18 | Resistor SMD 0805 - 120Ω | $0,032 | $0,576
1 | Resistor SMD 0805 - 10kΩ | $0,009 | $0,009
2 | Chave Táctil | $0,100 | $0,200
2 | MCP6231 SOT-23-5 | $0,310 | $0,620
 |  | Total: | $7,889

## Slide 19
MCC
Com FreeRTOS
Sem FreeRTOS
6.
Software

## Slide 20: MCC
Para facilitar o acesso aos registro do microcontrolador foi utilizado a IDE MPLABX com o plugin MPLAB Code Configurator®

## Slide 21: MCC
Na aba System Module deve ser colocado a opção Clock Output Pin Configuration como OSCO pin operates as a normal I/O e desabilitar a opção Use Secondary Oscillator

## Slide 22: MCC
Em seguida o ADC foi adicionado ao Project Resources e configurado

## Slide 23: MCC
Os pinos A0, A1 e B0 foram configurados como entradas analógicas, e os demais, exceto o pino C9, foram configurados como saída digital
Em seguidas eles foram renomeados para facilitar a programação

## Slide 25: Programação sem FreeRTOS
A programação da placa consiste na leitura e armazenamento da tensão nos 3 pinos analógicos em 3 variáveis
Em seguida cada variável é comparada com diferentes faixas de valores de referência e uma quantidade de leds é aceso baseado na comparação

## Slide 26: Compressão
A compressão foi feita utilizando a Lei µ, com µ = 7

## Slide 27: Faixas e Quantidade de Leds Acesos
ADC ≤ 306 → 0 leds acesos
ADC ≥ 307 e ADC ≤ 436 → 1 led aceso
ADC ≥ 437 e ADC ≤ 490 → 2 leds acesos
ADC ≥ 491 e ADC ≤ 535 → 3 leds acesos
ADC ≥ 536 e ADC ≤ 589 → 4 leds acesos
ADC ≥ 590 e ADC ≤ 718 → 5 leds acesos
ADC ≥ 719 → 6 leds acesos

## Slide 28: Programação sem FreeRTOS

## Slide 29: Programação com FreeRTOS v10.1.1
Para liberar memória algumas bibliotecas do FreeRTOS foram excluídas do projeto:
croutine
event_groups
stream_buffer
timers

## Slide 30: Programação com FreeRTOS v10.1.1
Foi criados tasks para ler o valor do ADC e comparar com as faixas de referências
Para evitar bugs no ADC foi usado mutex.

## Slide 33: Uso de Memória
Com FreeRTOS
MCC
Sem FreeRTOS

## Slide 34: Obrigado!
Perguntas?